АГРЕГАТЫ  ЭЛЕКТРОНАСОСНЫЕ  ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ  СКВАЖИННЫЕ

ТИПА   CIRIS (CRS)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

-  Корпус агрегата выполнен из нержавеющей стали кроме щитов подшипников, фонаря и патрубка напорного.

- Рабочие колеса выполнены из нержавеющей стали или высокопрочной пластмассы, армированной нержавеющей сталью, что значительно увеличивает срок службы проточной части агрегата.

- Все рабочие колеса имеют гидравлическую разгрузку, снижающую усилие на осевой подшипник, что увеличивает срок службы электродвигателя.

-  Запатентованная конструкция рабочего колеса, армированного нержавеющей сталью, хорошо  зарекомендовала себя в скважинах с повышенным содержанием песка.

-  Применяемая в насосной части пара трения «резина – нержавеющая сталь»  оптимальна для перекачивания воды с механическими примесями.

-  Провод обмотки статора имеет двойную изоляцию и способен выдерживать нагрев до 100˚С.

-  Встроенный сетчатый фильтр на входе и обратный клапан из металла на выходе агрегата - для предотвращения гидроударов и обратного вращения.

-  Вал насоса и электродвигателя изготовлен из нержавеющей стали  для предотвращения коррозии.

- «Беличья клетка» ротора выполнена из меди, что повышает надежность и энергоэффективность электродвигателя.

- Уплотнение по валу осуществляется парой трения «резина – нержавеющая сталь».

- Герметизация внутренней полости электродвигателя осуществляется при  помощи узла торцового уплотнения;

- Внутренняя полость электродвигателя заполнена водным раствором, обладающим антифризными свойствами, что позволяет хранить и транспортировать насосные агрегаты при температуре до -30С;

- Радиальные и осевой подшипники изготовлены из современных полимерных материалов, имеется возможность использования сегментного осевого подшипника;

- Обратный упорный подшипник предназначен для предотвращения осевого смещения ротора при «всплытии» рабочих колес при пуске насоса;

- Для компенсации температурного расширения жидкости внутри электродвигателя предусмотрен узел «дыхания» в виде резиновой мембраны.

-    Возможность установки датчика температуры обмотки.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

1. Гарантийный срок – 36 месяцев.

2. Оборудование разработано и произведено в РФ на специализированном предприятии из материалов, разрешенных к контакту с питьевой водой.

3. Агрегат разработан для работы в сложных условиях, включая низкое качество питающего напряжения.

4. Благодаря торцовому уплотнению двигатель надежно защищен от попадания твердых частиц и песка.

5. Возможность эксплуатации в скважинах большего диаметра или емкостях при использовании кожуха охлаждения.

6. Каждый агрегат проходит испытание на автоматизированном стенде с сохранением результатов испытаний.

7. Возможность многократного ремонта, полный ассортимент запасных частей.

8. Широкая сеть дилеров и сервисных центров  по РФ и в странах СНГ

9. Низкие затраты на обслуживание и эксплуатацию оборудования

10. Повышенный, по сравнению с ЭЦВ, КПД агрегата.

11. Возможность работы с частотным преобразователем в пределах до 30 Гц, при установке сегментного осевого подшипника.

12. Возможность работы с датчиком температуры для контроля температуры обмоток электродвигателя.

13. Можно устанавливать как в вертикальном, так и горизонтальном положении.

14. Корпуса электродвигателя и насосных частей изготовлены из нержавеющей стали.

15. Агрегат разработан в соответствии с современными требованиями к энергоэффективности и надежности.

16. Срок наработки двигателя увеличен до 24 000 часов.

| Типоразмер электронасоса | Подача, Q, куб.м/ч, (л/с) | Напор, Н, м | Номинальная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| CRS6 | 4-25 | 20-400 | 3-18,5 |
| CRS8 | 16-65 | 15-400 | 3-45 |
| CRS10 | 65-160 | 25-480 | 11-130 |
| CRS12 | 160-250 | 25-210 | 30-130 |

Завод изготовитель АО «Ливнынасос» 303850,г.Ливны, Орловская обл.,ул.Орловская,250 info@livnasos.ru, тел.:+7(48677)7-76-43, 7-76-25

По вопросам приобретения обращаться: mvn@hms-livgidromash.ru, тел.:+7(48677)7-80-26,7-81-03,7-81-04

# Text boxes

Предназначены для подъема чистой воды, с массовой долей твердых механических примесей – не более 0,01% с размером 0,1 мм, из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ,  объектов сельского хозяйства, а так же   орошений. Подачи агрегатов от 4 до 250 м3/ч, с напором до 480 м для 6,8,10,12 дюймовых скважин.  Отличительная особенность – применение в их конструкции герметичного электродвигателя типа ДАП, корпус из нержавеющей стали и дополнительное уплотнение.