Освоен серийный выпуск энергоэффективных

консольных и консольно-моноблочных насосов нового поколения серии Kordis (Кордис)

«ГМС Ливгидромаш» в целях удовлетворения запросов потребителей продолжает расширять номенклатуру и потребительские свойства серийно

производимой насосной продукции

Насосы серии Kordis (Кордис) предназначены для перекачивания воды, а также химически активных жидкостей и других сред, сходных по физическим свойствам (удельному весу, вязкости, плотности) и коррозионному воздействию на материал деталей насосов.

Энергоэффективность насосов новой серии соответствует требованиям Европейских стандартов и превосходит насосы предыдущего поколения.

Конструкция насосов и насосных агрегатов, включая их присоединительные размеры, соответствуют требованиям стандартов ГОСТ Р 54805-2011, ГОСТ Р 54806-2011 / ISO 9905:1994 / EN 733 к центробежным одноступенчатым насосам с радиальным разъёмом корпуса в консольном и консольно-моноблочном исполнении, в том числе с патрубками «в линию».

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

| Системы водо- и теплоснабжения зданий и сооружений производственного и административно-бытового назначения

| Установки подачи и циркуляции технической воды

| Системы пожаротушения

| Установки сброса очищенных стоков

Металлургическая промышленность

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Диапазон подач: 2 - 2000 м3/ч

| Диапазон напоров: 2,5 - 150 м

| Максимальное рабочее давление: 16/25 кгс/см2

| Частота вращения: 1450/2900 об/мин

| Диапазон температур перекачиваемой среды: - 80 … + 150 0C

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

И ПРЕИМУЩЕСТВА

1 Фланцы в соответствии со стандартами ГОСТ, ISO, DIN, ANSI; конструкция патрубков и фланцев рассчитана на рабочее давление до 25 кгс /см2 для насосов в консольном и моноблочном исполнении, и до 16 кгс /см2 для насосов в консольно-моноблочном исполнении с патрубками «в линию».

2 Большой выбор типоразмеров насоса и возможность подрезки рабочего колеса позволяют подобрать насос в точном соответствии с техническими требованиями гидравлической системы заказчика.

3 Динамически отбалансированное рабочее колесо закрытого типа обеспечивает низкие значения виброактивности ротора насоса.

4 Сменные кольца щелевых уплотнений выполнены из износостойких материалов для сохранения рабочих параметров насоса в течение длительного срока эксплуатации и упрощения технического обслуживания.

5. Камера уплотнения допускает установку как сальниковых, так и одинарных торцовых уплотнений, в том числе картриджного типа.

6. Рабочее колесо разгружено от осевых сил с помощью специальных разгрузочных отверстий на заднем диске колеса для снижения нагрузки на подшипники и увеличения их срока службы.

7. Энергоэффективная гидравлика проточной части насосов оптимизирована с использованием новейших методов компьютерного моделирования и обеспечивает высокий КПД и всасывающую способность.

8. Конструкция корпуса с выемной роторной частью и съёмным кронштейном подшипникового узла позволяет проводить техническое обслуживание без демонтажа корпуса насоса и подводящих трубопроводов.

9. Вал жёсткой конструкции с увеличенной прочностью на изгиб обеспечивает минимальные значения вибрации и биения для увеличения срока службы уплотнения и подшипников.

10. Высокая степень унификации основных узлов насосов различных типоразмеров и исполнений значительно упрощает их техническое обслуживание.

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

|  | обозначение материального исполнения насоса |
| --- | --- |
| материал исполнения основных деталей насоса | Чугун / Чугун | Чугун / Бронза | Шаровидный чугун / Чугун | Шаровидный чугун / Бронза | Нержавеющая сталь |
| Корпус, крышка корпуса | Серый чугун | Серый чугун | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом | Высокопрочный чугун с шаровидным графитом | Нержавеющая сталь |
| Рабочее колесо | Серый чугун | Бронза | Серый чугун | Бронза | Нержавеющая сталь |
| Кольцо щелевого уплотнения | Серый чугун | Бронза | Серый чугун | Бронза | Нержавеющая сталь |
| Вал | Сталь / нержавеющая сталь | Сталь / нержавеющая сталь | Сталь / нержавеющая сталь | Сталь / нержавеющая сталь | Нержавеющая сталь |
| Кронштейн подшипника | Серый чугун | Серый чугун | Серый чугун | Серый чугун | Серый чугун / нержавеющая сталь |

ПОЛЯ ХАРАКТЕРИСТИК Q-H

По вопросам приобретения обращаться:

АО «ГМС Ливгидромаш»

303851, Орловская область, г. Ливны, ул. Мира, 231.

тел (48677) 7-81-00 – многоканальный, факс (48677) 7-80-99

sbyt@hms-livgidromash.ru       		www.hms-livgidromash.ru